## Slide 1: 1
Jheyson F. Villavisan B
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 2: 2
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Martes: 18:10 - 20:00
Martes: 20:20 – 21:30
Semana | Fechas | Nombre
1 | 3 febrero – 7 febrero | Introducción – Generalidades Intro Matlab
2 | 10 febrero – 14 febrero | Señales discretas / Digitales.
3 | 17 febrero – 21 febrero | Transformada Z - Propiedades
4 | 24 febrero – 28 febrero | Representación Sistemas Transformada Z. Ecuaciones en diferencia
5 | 3 marzo – 7 marzo | Sistemas discretos de 1er y 2do orden .
6 | 10 marzo – 14 marzo | Examen Parcial 1
7 | 17 marzo – 21 marzo | Transformada De Fourier - Técnicas de discretización.
8 | 24 marzo – 28 marzo | Estabilidad Pruebas de estabilidad Jury
9 | 31 marzo – 4 abril | Lugar geométrico de las raíces
10 | 7 abril – 11 abril | Sistemas de Control TD
11 | 14 abril – 18 abril | -
12 | 21 abril – 25 abril | Examen Parcial 2
13 | 28 abril – 2 mayo | El controlador PID
14 | 5 mayo – 9 mayo | Diseño basado en LGR
15 | 12 mayo – 16 mayo | Diseño ecuaciones polinomiales
16 | 19 mayo – 23 mayo | 
17 | 26 mayo – 30 mayo | 
18 | 2 junio – 6 junio | Examen Final

## Slide 3: OBJETIVO
Comprender los sistemas de primer y segundo orden en el dominio del tiempo discreto.
3
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 4: ¿Qué es un sistema de segundo orden?
4
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 5: Sistemas de segundo orden
5
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
En el contexto de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), que son fundamentales en la teoría de control, un sistema de segundo orden es un tipo de sistema dinámico o sistema físico que se caracteriza por tener dos polos complejos en su función de transferencia. La función de transferencia de un sistema de segundo orden en el dominio de la frecuencia (para sistemas continuos) o en el dominio Z (para sistemas discretos) tiene la forma general:
Para sistemas continuos:
Donde:
K es la ganancia del sistema.
w_n^2 es la frecuencia natural
2ζw_n es el factor de amortiguamiento.

## Slide 6: Modele el Sistemas de segundo orden para el siguiente Circuito.
5
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Donde:
K es la ganancia del sistema.
w_n^2 es la frecuencia natural
2ζw_n es el factor de amortiguamiento.

## Slide 7: Ejercicio de Repaso
6
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Para la siguiente función de transferencia de un sistema en lazo abierto con retroalimentación unitaria:
*Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado.
*Dibuje el diagrama de bloques la función de transferencia en lazo cerrado.
*Usando la ecuación característica del sistema encuentre la relación con el plano S.
*Encuentre la frecuencia natural
*El factor de amortiguamiento.
*Grafique las raíces del sistema en el plano S
*Tiempo de retardo
*Sobreelongación Mp
*Grafique las señales en el dominio del tiempo.
*Grafique la envolvente.
*Tiempo de asentamiento
0
0,1
0,2
0,4
0,8
1
0
0,1
0,2
0,4
0,8
1
Notes: % Definir constantes del sistema
tau = 0.5; % Constante de tiempo
zeta = 0.1; % Razón de amortiguamiento
k = 0.25; % Ganancia
% Crear la función de transferencia en el dominio s
numerator = k * tau^2
denominator = [1,2*tau*zeta,tau^2];
G_s = tf(numerator, denominator)
% Tiempo de simulación
t = 0:0.01:80;
% Entrada escalón
u = ones(size(t));
% Simular la respuesta al escalón
[y, ~] = lsim(G_s, u, t);
% Graficar la respuesta
figure;
plot(t, y);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Respuesta');
title('Respuesta de un Sistema de Segundo Orden en Tiempo Continuo');
grid on;

## Slide 8: Ejercicio de Repaso
7
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Recuerde:
Notes: % Definir constantes del sistema
tau = 0.5; % Constante de tiempo
zeta = 0.4; % Razón de amortiguamiento
k = 0.5; % Ganancia
% Crear la función de transferencia en el dominio s
numerator = k * tau^2;
denominator = [1,2*tau*zeta,tau^2];
G_s = k*tf(numerator, denominator)
% Obtener los polos y ceros
poles = pole(G_s); % Polos
zeros = zero(G_s); % Ceros
% Graficar los polos y ceros en el plano complejo
figure;
plot(real(poles), imag(poles), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(real(zeros), imag(zeros), 'go', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
% Resaltar los ejes
ax = gca;
ax.XAxisLocation = 'origin'; % Ubicación del eje X en el origen
ax.YAxisLocation = 'origin'; % Ubicación del eje Y en el origen
% Agregar líneas punteadas en los ejes
plot([-10 10], [0 0], 'k--'); % Eje X
plot([0 0], [-10 10], 'k--'); % Eje Y
xlabel('Parte Real');
ylabel('Parte Imaginaria');
title('Polos y Ceros del Sistema');
legend('Polos', 'Ceros');
grid on;

## Slide 9: Solución
8
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Notes: % Definir constantes del sistema
tau = 0.5; % Constante de tiempo
zeta = 0.4; % Razón de amortiguamiento
k = 0.5; % Ganancia
% Crear la función de transferencia en el dominio s
numerator = k * tau^2;
denominator = [1,2*tau*zeta,tau^2];
G_s = k*tf(numerator, denominator)
% Obtener los polos y ceros
poles = pole(G_s); % Polos
zeros = zero(G_s); % Ceros
% Graficar los polos y ceros en el plano complejo
figure;
plot(real(poles), imag(poles), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(real(zeros), imag(zeros), 'go', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
% Resaltar los ejes
ax = gca;
ax.XAxisLocation = 'origin'; % Ubicación del eje X en el origen
ax.YAxisLocation = 'origin'; % Ubicación del eje Y en el origen
% Agregar líneas punteadas en los ejes
plot([-10 10], [0 0], 'k--'); % Eje X
plot([0 0], [-10 10], 'k--'); % Eje Y
xlabel('Parte Real');
ylabel('Parte Imaginaria');
title('Polos y Ceros del Sistema');
legend('Polos', 'Ceros');
grid on;

## Slide 10: Sistemas de segundo orden
9
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
En el contexto de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), que son fundamentales en la teoría de control, un sistema de segundo orden es un tipo de sistema dinámico o sistema físico que se caracteriza por tener dos polos complejos en su función de transferencia. La función de transferencia de un sistema de segundo orden en el dominio de la frecuencia (para sistemas continuos) o en el dominio Z (para sistemas discretos) tiene la forma general:
Para sistemas discretos:
Notes: % Definir constantes del sistema
tau = 0.5; % Constante de tiempo
zeta = 0; % Razón de amortiguamiento
k = .5; % Ganancia
% Crear la función de transferencia en el dominio s
numerator = k * tau^2;
denominator = [1,2*tau*zeta,tau^2];
G_s = k*tf(numerator, denominator)
% Tiempo de simulación
t = 0:0.01:40;
% Entrada escalón
u = ones(size(t));
% Simular la respuesta al escalón
[y, ~] = lsim(G_s, u, t);
% Graficar la respuesta
figure;
plot(t, y);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Respuesta');
title('Respuesta de un Sistema de Segundo Orden en Tiempo Continuo');
grid on;

## Slide 11: Sistemas de segundo orden
9
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Notes: % Definir constantes del sistema
tau = 0.5; % Constante de tiempo
zeta = 0; % Razón de amortiguamiento
k = .5; % Ganancia
% Crear la función de transferencia en el dominio s
numerator = k * tau^2;
denominator = [1,2*tau*zeta,tau^2];
G_s = k*tf(numerator, denominator)
% Tiempo de simulación
t = 0:0.01:40;
% Entrada escalón
u = ones(size(t));
% Simular la respuesta al escalón
[y, ~] = lsim(G_s, u, t);
% Graficar la respuesta
figure;
plot(t, y);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Respuesta');
title('Respuesta de un Sistema de Segundo Orden en Tiempo Continuo');
grid on;

## Slide 12: Relación entre él plano Z y él plano S
10
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
s es el operador de Laplace, que es una variable compleja
Z()

## Slide 13
11
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Notes: % Definir la variable compleja Z
Re = -2:0.001:2;
Im = -2:0.001:2;
[Z_Re, Z_Im] = meshgrid(Re, Im);
Z = Z_Re + 1i * Z_Im;
% Definir la ROC del escalón unitario
ROC = abs(Z) > 1;
% Graficar la ROC
figure;
imshow(ROC, 'XData', Re, 'YData', Im);
title('Región de Convergencia (ROC) del Escalón Unitario en el Dominio Z');
xlabel('Parte Real');
ylabel('Parte Imaginaria');
colormap([1, 1, 1; 0, 0, 0]); % Blanco y negro para mayor claridad
axis on;
grid on;

## Slide 14: Región de convergencia ROC
12
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
La ROC (Región de Convergencia) es un concepto importante en la Transformada Z, que indica las regiones del plano complejo en las cuales la Transformada Z converge y es válida para representar una secuencia discreta en el dominio complejo. En otras palabras, la ROC es el conjunto de valores de la variable compleja z para los cuales la Transformada Z de una secuencia dada es finita y bien definida.

## Slide 15: Ejercicio Mapee en el plano z el ejercicio realizado en la clase pasada. Para todos los dados: [0.4, 0.1,0,1,-1]
14
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Notes: clear
% Coeficientes de la función de transferencia en el dominio S
num_s = [0.0625];
den_s = [1, -1, 0.25];
% Tiempo de muestreo
Ts = 1; % Ajusta el tiempo de muestreo según tus necesidades
% Convertir la función de transferencia al dominio Z
sys_z = c2d(tf(num_s, den_s), Ts, 'zoh')
% Calcular la respuesta al escalón en el dominio Z
n = 0:1:90; % Vector de tiempo discreto
[y, n] = step(sys_z, n);
% Graficar la respuesta al escalón en el dominio Z
stem(n, y, 'b', 'filled');
xlabel('Muestras (n)');
ylabel('Respuesta al escalón');
title('Respuesta al escalón en el dominio Z');
grid on;

## Slide 16: TALLER ¡No calificable!
15
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
La función de transferencia para el sistema del sistema en lazo cerrado en dominio s
Grafique los polos en S
Grafique la función de transferencia para p=181,2
Identifique el tiempo de los mínimos y máximos
Con base en el item anterior defina Ts
Halle la función de transferencia en el domino Z
Grafique los polos en domino Z variando Ts y traze una trayectoria.
Notes: clear
% Coeficientes de la función de transferencia en el dominio S
num_s = [];
den_s = [];
% Tiempo de muestreo
Ts = 1; % Ajusta el tiempo de muestreo según tus necesidades
% Convertir la función de transferencia al dominio Z
sys_z = c2d(tf(num_s, den_s), Ts, 'zoh')
% Calcular la respuesta al escalón en el dominio Z
n = 0:1:40; % Vector de tiempo discreto
[y, n] = step(sys_z, n);
% Graficar la respuesta al escalón en el dominio Z
stem(n, y, 'b', 'filled');
xlabel('Muestras (n)');
ylabel('Respuesta al escalón');
title('Respuesta al escalón en el dominio Z');
grid on;