## Slide 1: 1
Jheyson F. Villavisan B
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Señales Discretas

## Slide 2: 2
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Semana | Fechas | Nombre
1 | 3 febrero – 7 febrero | Introducción – Generalidades Intro Matlab
2 | 10 febrero – 14 febrero | Señales discretas / Digitales.
3 | 17 febrero – 21 febrero | Transformada Z - Propiedades
4 | 24 febrero – 28 febrero | Representación Sistemas Transformada Z. Ecuaciones en diferencia
5 | 3 marzo – 7 marzo | Sistemas discretos de 1er y 2do orden .
6 | 10 marzo – 14 marzo | Examen Parcial 1
7 | 17 marzo – 21 marzo | Transformada De Fourier - Técnicas de discretización.
8 | 24 marzo – 28 marzo | Estabilidad Pruebas de estabilidad Jury
9 | 31 marzo – 4 abril | Lugar geométrico de las raíces
10 | 7 abril – 11 abril | Sistemas de Control TD
11 | 14 abril – 18 abril | -
12 | 21 abril – 25 abril | Examen Parcial 2
13 | 28 abril – 2 mayo | El controlador PID
14 | 5 mayo – 9 mayo | Diseño basado en LGR
15 | 12 mayo – 16 mayo | Diseño ecuaciones polinomiales
16 | 19 mayo – 23 mayo | 
17 | 26 mayo – 30 mayo | 
18 | 2 junio – 6 junio | Examen Final
Martes: 18:10 - 20:00
Martes: 20:20 – 21:30

## Slide 3: OBJETIVO
El objetivo de esta clase es proporcionar una comprensión profunda y práctica sobre las señales discretas, su naturaleza, características y aplicaciones. Al finalizar la clase, los estudiantes estarán capacitados para:
Comprender la diferencia entre señales continuas y señales discretas, y reconocer situaciones en las que las señales discretas son más adecuadas para el análisis y procesamiento de datos.
3
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 4: ¿Qué diferencia encuentra en las siguientes gráficas?
4
SEÑALES DISCRETAS
Código disponible “Senales_discretas.m”
Fig0 y fig1

## Slide 5: ¿Qué es una señal discreta?
5
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 6: ¿Qué es una señal discreta?
6
SEÑALES DISCRETAS
Una señal discreta es un tipo de señal en el ámbito de la teoría de señales y sistemas que está definida solo en puntos discretos del tiempo o del espacio, en contraste con las señales continuas que están definidas en todo el dominio temporal o espacial. En otras palabras, una señal discreta toma valores solo en momentos o ubicaciones específicas.
En el caso de señales en tiempo discreto, los valores de la señal están definidos para intervalos discretos de tiempo, como segundos, milisegundos o cualquier otro período regular.

## Slide 7: Laboratorio
7
SEÑALES DISCRETAS
Usando el script “Señales_discretas.mlx” para las figuras 1 y 2 describa que pasa:
-Si, ¿las variables amplitud “A” y puntos discretos “cantidad_muestras” son igual a 1?
-Si las variables amplitud “A” y puntos discretos “cantidad_muestras” son igual al máximo.
A ojo/mano, identifique la mínima cantidad de puntos discretos (variable “cantidad de muestras”) que le permita visualizar e identificar la señal seno.
Discuta los resultados y concluya.

## Slide 8: ¿Qué diferencia encuentra en las siguientes gráficas?
8
SEÑALES DISCRETAS
Código disponible “Senales_discretas.m”
Fig1 y Fig2

## Slide 9: ¿Qué es una señal en espacio discreto?
9
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 10: ¿Qué es una señal en espacio discreto?
10
SEÑALES DISCRETAS
En cuanto a señales en espacio discreto, los valores se definen solo en ubicaciones discretas, como puntos en una cuadrícula o en una secuencia de posiciones específicas.
Notes: Un ejemplo de esto podría ser una secuencia de alturas en diferentes ubicaciones en una montaña.

## Slide 11: Laboratorio
11
SEÑALES DISCRETAS
Usando el script “Señales_discretas.mlx” para las figuras 1 vs 3 describa que pasa:
-Si A=1
-Si A=127
-Si A=256

## Slide 12: Muestreo
12
SEÑALES DISCRETAS
Cuando se trabaja con sistemas de control en tiempo discreto, la señal de entrada a menudo se obtiene a partir de una señal continua mediante un proceso de muestreo. Después del muestreo, la señal se representa como una secuencia de valores numéricos que corresponden a las amplitudes de la señal continua en instantes específicos de tiempo. Sin embargo, en un sistema digital, estos valores numéricos no pueden representarse con precisión infinita; por lo tanto, se necesita cuantizarlos.
Int value=analogRead (pin);

## Slide 13: ¿Qué es Cuantización?
13
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 14: ¿Qué es Cuantización?
14
SEÑALES DISCRETAS
Cuantización: Luego, cada muestra se asigna a un valor dentro de un conjunto finito de niveles de cuantización. Por ejemplo, si la señal se digitaliza a 8 bits, hay 2^8=256 niveles posibles.

## Slide 15: ¿Qué cree usted que es el error de Cuantización?
15
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 16: ¿Qué cree usted que es el error de Cuantización?
16
SEÑALES DISCRETAS
El proceso introduce inevitablemente errores, que pueden afectar la precisión del sistema de control. En sistemas críticos, este error debe minimizarse.

## Slide 17: Laboratorio
17
SEÑALES DISCRETAS
Usando el script “Señales_discretas.mlx” diseñe un algoritmo que permita calcular y graficar el error de cuantización para las figuras 2, y 4 en comparación con la figura 2.
Notes: e=senal_seno_discreta-senal_seno_discreta_Q1
stem(tiempo_discreto, e);
grid on;

## Slide 18: ¿Qué características posee una señal discreta?
18
SEÑALES DISCRETAS
Notes: Un ejemplo de esto podría ser una secuencia de alturas en diferentes ubicaciones en una montaña.

## Slide 19: Características Señal Discreta
19
SEÑALES DISCRETAS
Toman valores solo en momentos o ubicaciones específicas, lo que significa que están cuantificadas en intervalos discretos de tiempo o espacio.
Representan mediante secuencias finitas de valores numéricos, lo que permite su almacenamiento, procesamiento y manipulación a través de operaciones matemáticas.
Tienen una secuencia ordenada de valores, lo que facilita su análisis y manipulación secuencial.

## Slide 20: ¿Qué aplicaciones tienen las señales discretas?
20
SEÑALES DISCRETAS

## Slide 21: ¿Qué aplicaciones tienen las señales discretas?
21
SEÑALES DISCRETAS
Comunicaciones digitales
Procesamiento audio y video
Procesamiento de imágenes digitales
Control y automatización
Procesamiento señales biomédicas