## Slide 1: 1
Jheyson F. Villavisan B
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 2: 2
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Semana | Fechas | Nombre
1 | 3 febrero – 7 febrero | Introducción – Generalidades Intro Matlab
2 | 10 febrero – 14 febrero | Señales discretas / Digitales.
3 | 17 febrero – 21 febrero | Transformada Z - Propiedades
4 | 24 febrero – 28 febrero | Representación Sistemas Transformada Z. Ecuaciones en diferencia
5 | 3 marzo – 7 marzo | Sistemas discretos de 1er y 2do orden .
6 | 10 marzo – 14 marzo | Examen Parcial 1
7 | 17 marzo – 21 marzo | Transformada De Fourier - Técnicas de discretización.
8 | 24 marzo – 28 marzo | Estabilidad Pruebas de estabilidad Jury
9 | 31 marzo – 4 abril | Lugar geométrico de las raíces
10 | 7 abril – 11 abril | Sistemas de Control TD
11 | 14 abril – 18 abril | -
12 | 21 abril – 25 abril | Examen Parcial 2
13 | 28 abril – 2 mayo | El controlador PID
14 | 5 mayo – 9 mayo | Diseño basado en LGR
15 | 12 mayo – 16 mayo | Diseño ecuaciones polinomiales
16 | 19 mayo – 23 mayo | 
17 | 26 mayo – 30 mayo | 
18 | 2 junio – 6 junio | Examen Final
Martes: 18:10 - 20:00
Martes: 20:20 – 21:30

## Slide 3: OBJETIVO
Comprender y aplicar el concepto de representación de sistemas mediante la transformada Z, así como la solución de ecuaciones en diferencias, para analizar y diseñar sistemas de control en el dominio discreto.
3
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 4: ¿Cómo solucionábamos ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace?
4
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 5: ¿Cómo solucionábamos ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace?
5
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Transformar la ecuación diferencial al dominio de s mediante la transformada de Laplace.
Manipular las ecuaciones algebraicas transformadas y resolverlas para la variable de salida.
Realizar la expansión en fracciones parciales de la ecuación algebraica transformada.
Obtener la transformada inversa de Laplace.

## Slide 6: Ejercicio de Repaso
6
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Resolver y graficar.

## Slide 7: Ejercicio de Repaso
7
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Resolver

## Slide 8: Ejercicio de Repaso
8
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Resolver
t>=0

## Slide 9: Ejercicio de Repaso
9
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Resolver
t>=0
Notes: % Definir la ecuación en diferencias
numerator = [0, 0, 5]; % Coeficientes del numerador (5u(t))
denominator = [1, 3, 2]; % Coeficientes del denominador (s^2 + 3s + 2)
% Crear la función de transferencia
H = tf(numerator, denominator, 'InputDelay', 0);
% Definir la entrada u(t)
t = 0:0.01:10; % Vector de tiempo
u = ones(size(t)); % Entrada escalón unitario
% Obtener la respuesta en el dominio del tiempo
[y, t] = lsim(H, u, t);
% Graficar la respuesta en el dominio del tiempo
plot(t, y, 'LineWidth', 2);
title('Respuesta en el Dominio del Tiempo de la Ecuación en Diferencias');
xlabel('Tiempo');
ylabel('y(t)');
grid on;

## Slide 10: Ejercicio 2
10
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Para el ejercicio :
Calcular la respuesta al escalón unitario para un circuito RC de primer orden
Ahora graficar para los valores dados
R=1Ω
C=1F
Notes: % Definir constantes del sistema
R = 1; % Resistencia en ohms
C = 1; % Capacitancia en faradios
tau = R * C; % Constante de tiempo
K = 1; % Ganancia
% Definir la variable de estado x(t)
syms x(t);
% Ecuación diferencial del sistema
eq = tau * diff(x(t), t) + x(t) == K * heaviside(t);
% Resolver la ecuación diferencial
sol = dsolve(eq, x(0) == 0);
% Tiempo continuo para las respuestas
t_values = 0:0.1:10;
% Respuesta al escalón
respuesta_escalon = subs(sol, t, t_values);
% Respuesta al impulso
respuesta_impulso = subs(diff(sol, t), t, t_values);
% Respuesta a la rampa
respuesta_rampa = subs(int(sol, t), t, t_values);
% Graficar las respuestas
figure;
subplot(1, 1, 1);
plot(t_values, double(respuesta_escalon));
xlabel('Tiempo continuo (t)');
ylabel('Respuesta al escalón');
title('Respuesta al Escalón');

## Slide 11: Ejercicio 2
11
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Para el ejercicio :
Calcular la respuesta al escalón unitario y graficar
Notes: % Definir constantes del sistema
R = 1; % Resistencia en ohms
C = 1; % Capacitancia en faradios
tau = R * C; % Constante de tiempo
K = 1; % Ganancia
% Definir la variable de estado x(t)
syms x(t);
% Ecuación diferencial del sistema
eq = tau * diff(x(t), t) + x(t) == K * heaviside(t);
% Resolver la ecuación diferencial
sol = dsolve(eq, x(0) == 0);
% Tiempo continuo para las respuestas
t_values = 0:0.1:10;
% Respuesta al escalón
respuesta_escalon = subs(sol, t, t_values);
% Respuesta al impulso
respuesta_impulso = subs(diff(sol, t), t, t_values);
% Respuesta a la rampa
respuesta_rampa = subs(int(sol, t), t, t_values);
% Graficar las respuestas
figure;
subplot(1, 1, 1);
plot(t_values, double(respuesta_escalon));
xlabel('Tiempo continuo (t)');
ylabel('Respuesta al escalón');
title('Respuesta al Escalón');

## Slide 12: ¿Cómo solucionamos ecuaciones en diferencias mediante la transformada Z?
12
6065 SISTEMAS DE CONTROL II

## Slide 13: ¿Cómo solucionamos ecuaciones en diferencias mediante la transformada de Z?
13
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Transformar la ecuación en diferencias al dominio de z mediante la transformada.

## Slide 14: ¿Cómo solucionamos ecuaciones en diferencias mediante la transformada de Z?
14
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
2. Manipular las ecuaciones algebraicas transformadas y resolverlas para la variable de salida.
3. Realizar la expansión en fracciones parciales de la ecuación algebraica transformada.
4. Obtener la transformada inversa Z.

## Slide 15: Ejercicio 3
15
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Encuentre la transformada Z y grafique.

## Slide 16: Solución
16
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Notes: % Definir la ecuación en diferencias
numerator = [1]; % Coeficiente del numerador (1)
denominator = [1, 1]; % Coeficientes del denominador (z + 1)
% Crear la función de transferencia en el dominio Z
H = tf(numerator, denominator, 1, 'Variable', 'z', 'InputDelay', 0);
% Definir la entrada discreta u[k]
k = 0:1:10; % Vector de índices de tiempo discreto
u = ones(size(k)); % Entrada escalón unitario discreto
% Obtener la respuesta en el dominio discreto
[y, k] = lsim(H, u, k);
% Graficar la respuesta en el dominio discreto
stem(k, y, 'filled', 'LineWidth', 2);
title('Respuesta en el Dominio Discreto de la Ecuación en Diferencias');
xlabel('k (Índice de tiempo discreto)');
ylabel('y[k]');
grid on;

## Slide 17: Ejercicio 4
17
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Encuentre la transformada Z y resolverlas para la variable de salida.
2, Usando Matlab (función residuez) realice la expansión en fracciones parciales de la transformada z.
3, Usando Matlab (función iztrans) obtenga la transformada inverza z.
Notes: % 0 --> parte real 1-->Z coeficiente de z
b1 = [0 1];
% 1 --> parte real coeficiente -1-->Z
a1 = [1 -1];
% 1 --> parte real coeficiente 0.5-->Z coeficiente 0.2-->Z^2
a2 = [1 0.5 0.2];
b = b1;
a = conv(a1,a2);
[r,p,k] = residuez(b,a)
%%
syms z
F = (0.5882/(1-(1.0000 + 0.0000i)*z^(-1)));
iztrans(F)

## Slide 18
Y(z)=

## Slide 19: Taller
18
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Encuentre y grafique la siguiente transformada z
Obtenga la transformada z
Para la transformada z anterior encuentre la Tz si x(k) = 0 para todo k < 3
Notes: % 0 --> parte real 1-->Z
b1 = [0 1];
% 1 --> parte real coeficiente -1-->Z
a1 = [1 -1];
% 1 --> parte real coeficiente 0.5-->Z coeficiente 0.2-->Z^2
a2 = [1 0.5 0.2];
b = b1;
a = conv(a1,a2);
[r,p,k] = residuez(b,a)
%%
syms z
F = (0.5882/(1-(1.0000 + 0.0000i)*z^(-1)));
iztrans(F)

## Slide 20: Taller
19
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
1, Usando Matlab (función residuez) realice la expansión en fracciones parciales de la transformada z.
2, Usando Matlab (función iztrans) obtenga la transformada inverza z.
Notes: % 0 --> parte real 1-->Z
b1 = [0 1];
% 1 --> parte real coeficiente -1-->Z
a1 = [1 -1];
% 1 --> parte real coeficiente 0.5-->Z coeficiente 0.2-->Z^2
a2 = [1 0.5 0.2];
b = b1;
a = conv(a1,a2);
[r,p,k] = residuez(b,a)
%%
syms z
F = (0.5882/(1-(1.0000 + 0.0000i)*z^(-1)));
iztrans(F)

## Slide 21: Taller
20
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
Condiciones iniciales
X(0)=1
X(1)=0
Resuelva
Notes: % 0 --> parte real 1-->Z
b1 = [0 1];
% 1 --> parte real coeficiente -1-->Z
a1 = [1 -1];
% 1 --> parte real coeficiente 0.5-->Z coeficiente 0.2-->Z^2
a2 = [1 0.5 0.2];
b = b1;
a = conv(a1,a2);
[r,p,k] = residuez(b,a)
%%
syms z
F = (0.5882/(1-(1.0000 + 0.0000i)*z^(-1)));
iztrans(F)

## Slide 22: Proyecto 2 corte
18
6065 SISTEMAS DE CONTROL II
La empresa didácticas SA está trabajando en un dispositivo basado en Arduino, el cual funciona como simulador de circuitos RC, por lo anterior le solicita a usted como ingenier@;
(3 unidades) sistema primer orden RC:
(1 punto) Muestrear con el microcontrolador un sistema RC
(Investigación 2 puntos) Mediante la implementación de un retenedor de orden 0 emular el sistema RC.
(2 unidades) Sistema de Segundo orden RC:
(1 punto) Muestrear con el microcontrolador un sistema RC
(Investigación 1 puntos) Mediante la implementación de un retenedor de orden 0 emular el sistema RC de segundo orden.
Notes: % Definir la ecuación en diferencias
numerator = [1]; % Coeficiente del numerador (1)
denominator = [1, 1]; % Coeficientes del denominador (z + 1)
% Crear la función de transferencia en el dominio Z
H = tf(numerator, denominator, 1, 'Variable', 'z', 'InputDelay', 0);
% Definir la entrada discreta u[k]
k = 0:1:10; % Vector de índices de tiempo discreto
u = ones(size(k)); % Entrada escalón unitario discreto
% Obtener la respuesta en el dominio discreto
[y, k] = lsim(H, u, k);
% Graficar la respuesta en el dominio discreto
stem(k, y, 'filled', 'LineWidth', 2);
title('Respuesta en el Dominio Discreto de la Ecuación en Diferencias');
xlabel('k (Índice de tiempo discreto)');
ylabel('y[k]');
grid on;